Доклад

«О подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к прохождению отопительного периода 2012-2013 годов».

Подготовка объектов коммунального комплекса района велась по следующим основным направлениям:

- замена ветхих теплосетей трубой -  на трубу в ППУ изоляции, произведена замена 7,12 км

- замена ветхих водопроводных сетей -  полиэтиленовой трубой, произведена замена 9,96 км

- замена и ремонт насосов электродвигателей, ревизия запорной арматуры, ремонт электрохозяйства, ремонт обмуровки котлов, замена водогрейных котлов на новые, чистка дымоходов и т.д.

В целях обеспечения готовности тепловых сетей к началу отопительного сезона 2012-2013 гг. проведены работы по заполнению системы теплоснабжения; работы по опрессовке тепловых сетей (гидравлические испытания).

Акты о готовности тепловых сетей к работе собраны и направлены в Департамент строительства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

Информация о готовности котельных по состоянию на 20.09.2012 год,

в разбивке по городским и сельским поселениям района

Городское поселение Междуреченский:

- котельная ДКВР – готовность котельной - 100%

- котельная БКУ – готовность котельной – 100%

- котельная Маяковского – готовность котельной – 100%

- котельная ОИРПа - готовность котельной – 100%

Отопительный сезон начат с 06.09.2012г.(распоряжение главы городского поселения № 305-р от 05.09.2012 г.)

Городское поселение Луговой:

- котельная – готовность  100% проведен монтаж водогрейного котла

Отопительный сезон начат с 17.09.2012г.(распоряжение главы городского поселения №85  от 14.09.2012 г.)

Городское поселение Кондинское:

- котельная №1 готова на 100% .

- котельная №2 готова на – 100%.

- котельная №3 готова на – 100%.

- котельная №5 готова на – 100%

Отопительный сезон начат с 17.09.2012г.(распоряжение главы городского поселения №76  от 12.09.2012 г.)

Городское поселение Мортка:

- котельная №3- готовность  100%

- котельная №2- готовность 100%.

- котельная №1- готовность 100%.

Отопительный сезон начат с 03.09.2012г.(распоряжение главы городского поселения №128  от 03.09.2012 г.)

Городское поселение Куминский:

- котельная ДКВР – готовность 100%

- котельная №2- готовность 100%

- котельная №3- готовность 100%

Отопительный сезон начат с 15.09.2012г.(постановление главы городского поселения №213  от 11.09.2012 г.)

Сельское поселение Леуши:

- котельная №1 п.Леуши –   готовность 100%

- котельная №4 п.Леуши – готовность 100 %

- котельная №8 п. Ягодный – готовность котельной 100%

- котельная №10п. Лиственничный – готовность котельной 100%

Отопительный сезон начат с 11.09.2012г.(распоряжение главы сельского поселения №131-р  от 11.09.2012 г.)

Сельское поселение Половинка:

-котельная №1 - готовность 100%

Отопительный сезон начат с  03.09.2012 г. (распоряжение главы сельского поселения №65-р от 03.09.2012 г.)

Сельское поселение Мулымья:

- котельная п.Чантырья - готовность 100%

- котельная п.Мулымья - готовность 100%

- котельная п.Ушья - готовность 100%

Отопительный сезон начат с 10.09.2012г.(постановление главы сельского поселения №108 от 10.09.2012 г.)

Сельское поселение Шугур:

- котельная п.Шугур – готовность 100%

Отопительный сезон начат с 15.09.2012г.(распоряжение главы сельского поселения №45-р от 10.09.2012 г.)

Сельское поселение Болчары:

- котельная п.Болчары – готовность 100%

- котельная с.Алтай  – готовность котельной 100%

Отопительный сезон начат с 18.09.2012г. (распоряжение главы сельского поселения  №184-р  от 17.09.2012 г.)

Все котельные района готовы к работе, отопительный сезон жилого фонда и объектов социальной сферы начат во всех городских и сельских поселениях района.

Информация о готовности объектов социальной сферы

к отопительному сезону 2012-2013 годов.

Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района:

Проведены работы:

- установка приборов учета тепло, водоснабжения;

- энергетическое обследование;

- косметический ремонт;

- промывка систем отопления.

Управление образование администрации Кондинского района:

- ремонт полов;

- ремонт системы водоснабжения, канализации;

- ремонт внутренней отделки стен.

Здравоохранение:

- промывка систем отопления;

- чистка канализационной системы;

- замена узлов учета тепла и воды;

- частичный ремонт кровли.

Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района:

- очистка систем тепловодоснабжения;

- косметический ремонт;

- замена полового покрытия.

Все объекты социальной сферы готовы к работе в новом отопительном сезоне 2012-2013 годов.

Организована работа «Горячей линии», по всем вопросам о прохождении отопительного периода 2012-2013 годов жители могут обратиться по телефонам:  8 (346 77) 34-276; 32-381, ответственный начальник производственно-технического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации района Сергей Васильевич Романов.

Приложение: Постановления и распоряжения глав городских и сельских поселений района

– на 10 листах в 1 экземпляре

Исполнитель: главный специалист

Татьяна Викторовна Фролова

8 (34677) 34-276